- GM12  - OBD2

Какой ЭБУ(протокол и скорость обмена)? Я лично ТОЛЬКО за  4-ре контакта, т.к. не известно как остальная каша с GM12 влияет на работу ELM. Проверьте тестером соединения : Контакт M  K- линия ISO 9141/14230(GM12) с контакт 7 (OBD2) и далее земля  А с  4 и 5, +12 питание G с 16.  В Турке потом протокол установить, если не работает c авто на  ISO14230-4 (KWP2000) медленный или быстрый, предполагаемый для ЗАЗ. Так для М 7.6 прописан фаст, М10.3+ медленный - из профиля hob drive.

Я хочу у себя получить только связку ЕЛМ-НТС с Туркой( с его прикольным интерфейсом) ради таха и мгновенного расхода.

По К линии свой М 10.3+ через самодельный преобразователь( на 2-х транзисторах) и ЮСБ сом на PL2.... под виндой- KWP , Sens Diag, ChipLoader - все видится и шьется с пол пинка.(только FRAME W 3.5 поставил и в регистре под PL скорость 10400 прописал для ЮСБ.

Хочу так и все.