Выходы:

1.  --  движение,  звонок   Кн. 3

2.    --  пропало питание,  звонок  Кн. 9

--  низкая  температура,  звонок

3.  --  кнопка,  дозвон

4.  --  кнопка,  сброс

5.  --  аварийное  освещение

6.  --  зарядка аккумулятора

7.  --  включение нагрева

8.  --  сигнальная индикация

9.     --  мотор переворот  влево  Кн. 6

10.   --  мотор переворот  вправо  Кн. 8

Входы:

1.   --   датчик, движение

2.   --   контроль, питающая сеть

3.   --   кнопка (Удержание кнопки 3 сек.

4.   --   от виброзвонок

5.   --   от подсветки кнопок

6.   --   низкая температура

7.   --   от датчика температуры

8.   --   датчик  ограничение  влево????

9.   --   датчик  ограничение  вправо????

10. --   датчик открытия дверей

11. --   датчик  контроль работы  переворота

--  Косвенно, если  например  в  течении 10 мин не выкл  нагрев значит проблема  с температурой, звонок  на  Кн.9 – каждые 5 мин.

--  Яйца вылупились -  движение, звонок    Кн. 3 (отключ. Датчика движен на время переворота?)

--  Переворот яиц каждые два часа,  отключение переворота кнопкой + соответствующая индикация и Звонок по телефону. Придумать какой???

--  Снятие с охрана --  отключает дозвон на Кн. 3, если ещё как-то звонить в течении 3 мин откл. Всех звонков.

--  Звонки дверь открыта, даже если снят с охрана на Кн. 9 каждые 10 мин. ???

--  Регулировка температуры   Вход-Выход

--  Аварийное освещение от кнопки и по движению нет питающей сети

--  датчик  контроль работы  переворота, звонок на Кн. 3, если сломался, каждые 62 мин (когда  вылупление  птенцов,  переворот отключен)

Гудки:

--    4 гудка при дозвоне и сброс    --  переворот отключен.

Дополнительный датчик температуры на батарейке.

Пропало  напряжение питающей  сети   звонок    на Кн 9  и  каждые   20 мин следующий звонок,   при  дозвоне  сброс   на  2-м  гудке.

Проблемы  с  температурой  звонок    на  Кн 9  и  каждые   20 мин следующий звонок,   при  дозвоне  сброса нет.